1.3.3. Ausschreibungstext 1)

… Stück

Verstellbarer Bodenauslass, geeignet als Bodendrallauslass für die Erzeugung hochturbulenter Vertikalströmung oder als Bodenquellauslass für die Erzeugung turbulenzarmer, radialer Horizontalströmung, zum Einbau in herkömmliche Doppelbodensysteme,

Luftdurchlass begehbar, befahrbar, rollstuhlfest,

bestehend aus:

- Ausblaselement mit radial angeordneten Ausblasschlitzen und integrierter Verstelleinrichtung für manuelle Umstellung von Arbeitsweise “Bodendrallauslass” auf “Bodenquellauslass” und umgekehrt, Oberfläche strukturiert,

- wahlweise mit Verteilkorb „Standardausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel, Drosseleinrichtung optional oder Verteilkorb „Kurze Ausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel, vorzugsweise für Doppelböden mit kleiner Aufbauhöhe; ohne Drosseleinrichtung,

- optional mit Spanneinsatz für den Einbau in die Durchgangsbohrung der Bodenplatte, wahlweise mit Spannmutter oder Spreizkralle,

- Anschlusskasten für den direkten Anschluss der Luftdurchlasseinheit an eine flexible Rohrleitung, wahlweise mit Drosseleinrichtung, vom Raum her einstellbar.

Werkstoff

- Luftdurchlasselement aus Polycarbonat, Farbton sichtbare Luftdurchlassteile eingefärbt ähnlich RAL 7037, staubgrau 2)

- Spanneinsatz aus Polycarbonat, Farbton sichtbare Luftdurchlassteile eingefärbt ähnlich RAL 7037, staubgrau 2)

- Verteilkorb aus Polycarbonat

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz

Typ: BA-V – DN 150 – ___ __ – __ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Hinsichtlich der gewünschten Luftdurchlassausführung (Art, Werkstoff usw.) bzw. der möglichen Kombinationen der einzelnen Teile siehe Technische Auslegung, Tabelle 3, Seite 5 „Lieferbare Ausführungen“
2) Andere Farben auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de