1.2.1. Ausschreibungstext – Zuluftdurchlass

… Stück

Radialer Lamellenauslass zur Erzeugung hochinduktiver radialer Luftstrahlen für hochwertige Raumluftströmung, mit symmetrischer oder asymmetrischer Strahlausbreitung,

für den Einbau deckeneben oder freihängend,

bestehend aus:

– Luftdurchlass mit quadratischer Sichtfläche und radialen, linearen Luftaustrittsöffnungen, wahlweise in quadratischer oder runder Anordnung, Ausblasrichtung wahlweise 4-seitig, 3-seitig, 2-seitig symmetrisch oder 2-seitig asymmetrisch, die Lamellenunterseite ist nahezu eben mit der Sichtfläche; inklusive zentraler Befestigungsschraube mit Abdeckkappe,

– Anschlusskasten mit integrierter Luftdurchlass-Mittenbefestigung, Bohrungen für die Aufhängung in den oberen Aufhängeleisten, seitlichem Anschluss-Stutzen, optional mit Lippendichtung, wahlweise mit eingebauter Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar.

Werkstoff:

– Luftdurchlass aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Farbton Sichtfläche lackiert nach RAL 9010, reinweiß 1)

– Lamellen aus Polycarbonat PC-GF 10, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz oder ähnlich RAL 9010, reinweiß

– Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz

Typ: RL – __ – ___ / ___ – Z – __ – __ __ – ___ – _

1.2.1. Ausschreibungstext – Abluftdurchlass

… Stück

Radialer Lamellenauslass als Abluftdurchlass,

für den Einbau deckeneben oder freihängend,

bestehend aus:

– Luftdurchlass mit quadratischer Sichtfläche und radialen, linearen Lufteintrittsöffnungen, wahlweise in quadratischer oder in runder Anordnung, Lamellenunterseite nahezu eben mit der Sichtfläche, wahlweise mit und ohne Lamellen lieferbar; inklusive zentraler Befestigungsschraube mit Abdeckkappe,

– Anschlusskasten mit integrierter Luftdurchlass-Mittenbefestigung, Bohrungen für die Aufhängung in den oberen Aufhängeleisten, seitlichem Anschluss-Stutzen, optional mit Lippendichtung sowie mit eingebauter Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar.

Werkstoff:

– Luftdurchlass aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Farbton Sichtfläche lackiert nach RAL 9010, reinweiß 1)

– Lamellen aus Polycarbonat PC-GF 10, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz oder ähnlich RAL 9010, reinweiß

– Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech 2)

Fabrikat: Krantz

Typ: RL – __ – ___ / ___ – A – __ – __ __ – ___ – _

Technische Änderungen vorbehalten.

________________________________________________________________

1) andere Farben auf Anfrage

2) auf Anfrage wird der Anschlusskasten innen schwarz lackiert

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de