1.1.3.1. Ausschreibungstext 1)

… Stück Radialauslass für die Erzeugung hochwertiger Raumluftströmung bei kleinstmöglichem Temperaturgradienten im Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

- Radialauslass-Element in niedriger Bauweise mit Stutzen, Radialschaufeln– Schaufelunterseite mit der umgebenden Sichtfläche in einer Ebene – wahlweise mit angeformter runder Sichtfläche für Deckenanbau oder quadratischer Sichtfl äche mit außen umlaufender Umkantung für Einbau in eine Kassettendecke, einschließlich zentraler Befestigungsschraube mit Abdeckkappe,

Anschluss an das Kanalnetz entweder über ein Übergangsstück mit seitlichen Aufhängewinkeln oder über einen flachen Anschlusskasten mit Anschluss-Stutzen und Zentralbefestigung für den Luftdurchlass, einschließlich Flanschbohrungen für die Aufhängung, mit optionaler Volumenstrom-Drossel einstellbar entweder vom Raum her oder – für Anschlussart E – am Anschluss-Stutzen, wahlweise mit akustischer Auskleidung.

Werkstoffe:

- Radialauslass aus verzinktem Stahlblech, Farbton pulverbeschichtet nach RAL 9010, reinweiß oder RAL ....

- Übergangsstück aus Aluminium

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: RA-N – __ – DN ___ – __ __ __ – ___

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Werden Radialauslässe als Abluftdurchlässe verwendet, ist der Ausschreibungstext gleich dem für die Radialauslässe

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de