1.1.3.3. Ausschreibungstext

… Stück

Radialauslass für die Erzeugung hochwertiger Raumluftströmung bei kleinstmöglichem Temperaturgradienten im Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

- Radialauslass-Element in niedriger Bauweise mit Stutzen, geformter Sichtfläche, Radialschaufeln – Schaufelunterseite mit der umgebenden Sichtfläche in einer Ebene – und zentraler Befestigungsschraube mit Abdeckkappe, Sichtfläche in runder oder quadratischer Ausführung

- optionalen einlegbaren Volumenstrom-Blenden für großen Volumenstrom-Bereich

- wahlweise mit Segmentabdeckscheiben für 3-seitiges oder 2-seitiges symmetrisches bzw. asymmetrisches Ausblasen 2)

- optionalem Übergangsstück aus Aluminium (Anschlussart A)

- mit seitlichen Aufhängewinkeln einschließlich Aufnahme für die Zentralbefestigung des Radialauslasses

- optionalem Anschlusskasten in flacher Ausführung mit Aufnahme für die Zentralbefestigung des Radialauslasses, mit seitlichen Aufhängewinkeln und Anschluss-Stutzen,

Ausführung:

- als Anschlussart D für Radialauslass mit runder oder quadratischer Sichtfläche, wahlweise mit Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar sowie optionaler akustischer Auskleidung.

- oder als Anschlussart F für Radialauslass mit quadratischer Sichtfläche, wahlweise mit Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar

Werkstoffe:

- Radialauslass aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9010 3).

- Übergangsstück aus Aluminium.

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: RA-N3 – __ – DN ___ / __ / __ – __ __ __ – ____

Technische Änderungen vorbehalten.

2) Segmentabdeckscheiben können im eingebauten Zustand verdreht und damit die Ausblasrichtung der Raumsituation angepasst werden
3) Anderer Farbton auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de