1.1.6.3. Ausschreibungstext Variabler Drallauslass mit Leitring DD-VL

… Stück

Variabler Drallauslass für die Zuluftzufuhr aus großen Ausblashöhen, mit hochinduktiven, radialen Luftstrahlen und Ausblasrichtung verstellbar von horizontal bis vertikal nach unten, geeignet für Heiz- und Kühlfall mit großen Temperaturdifferenzen zwischen Zuluft und Abluft,

bestehend aus:

Außenzylinder mit rundem Einlauf passend zum Anschluss an runde Luftleitungen, abgerundetem Auslauf und Kernkammer sowie den zwischen Außenzylinder und Kernkammer eingebauten, feststehenden Drallschaufeln; mit verstellbarem Leitring für Ausblashöhen von 3 bis 12 m; Verstellung wahlweise manuell oder mit elektrischem Stellantrieb.

Anschluss an das Kanalnetz entweder direkt an rundes Rohr nach DIN EN 1506, mit seitlichen Befestigungswinkeln, oder über einen Anschlusskasten mit Anschluss-Stutzen.

Werstoff:

– Luftdurchlass aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL ....

– Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz 
Typ:	DD – VL

Technische Änderungen vorbehalten!

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de