1.6.2. Ausschreibungstext

....... Stück

Stuhlquellauslass, integriert im Bein eines Gestühls, für die zugfreie Frischluftzufuhr in den Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

- Lochblechzylinder (Stuhlbein) mit Luftblende an der Einströmseite für gleiche Anströmung aller an einem Druckraum angeschlossenen Stuhlquellauslässe

- eingebautem Luftverteilkörper für gleichmäßige Beaufschlagung des Lochblechzylinders

Bodenanschluss durch Flansch

Werkstoff:

- Stuhlbein aus Stahlblech,

- Luftverteilkörper aus verzinktem Stahlblech

- Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet nach RAL ....

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: Q – ST ….

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de