1.6.3. Ausschreibungstext – Linearer Stufenquellauslass, Q–SL

.... Stück

Linearer Stufenquellauslass zum Einbau in einen Stufenausschnitt, für turbulenzarme, zugfreie Frischluftzufuhr in den Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

- Lochblechabdeckung der Frontseite mit feiner Teilung zur Erzeugung turbulenzarmer Austrittsströmung, Prinzip Quell-Lüftung,

- perforierter Anströmseite als Einlaufdrossel für gleichmäßige Beaufschlagung, insbesondere bei mehreren angeschlossenen Luftdurchlässen,

- Anströmung aus Druckraum von hinten oder unten, Strömungsrichter für austrittsseitige Strahlanhebung, wahlweise mit Blendrahmen und Schraubenbefestigung oder Spreizkrallenbefestigung 1), oder ohne Blendrahmen, mit Haltebügeln für Steckverbindung,

- umlaufende Dichtung für die Abdichtung zum Baukörper.

- optional Montageschablone (Befestigung B = mit Bügel)

Werkstoff

- Stufenquellauslass aus verzinktem Stahlblech, Lackierung des sichtbaren Teils nach RAL ....

- Strahlrichter aus Polycarbonat PC GF 10, dunkelgrau

Technische Daten

Volumenstrom: .................................... m3/h

zul. Schall-Leistungspegel: ................................... dB(A)

Druckverlust: ....................................... Pa

Höhe/Länge: 120mm/ .................. mm

Fabrikat: Krantz

Typ: Q-SL – ____ – ____ – __ – __ – ____

1.6.3. Ausschreibungstext – Runder Stufenquellauslass, Q–SR

.... Stück

Runder Stufenquellauslass zum Einbau in einen Stufen-bohrung, für turbulenzarme, zugfreie Frischluftzufuhr in den Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

- Lochblechabdeckung der Frontseite mit feiner Teilung zur Erzeugung turbulenzarmer Austrittsströmung, Prinzip Quell-Lüftung,

- perforierter Anströmseite als Einlaufdrossel für gleichmäßige Beaufschlagung, insbesondere bei mehreren angeschlossenen Luftdurchlässen, Anströmung aus Druckraum,

- umlaufende Dichtung hinter Auslaufflansch für die Abdichtung zum Baukörper,

- verdeckte Schraubbefestigung über Innensechskantschrauben an Spreizkrallen.

Werkstoff

- Stufenquellauslass aus verzinktem Stahlblech, Lackierung des sichtbaren Teils nach RAL ....

Technische Daten

Volumenstrom: .................. m3/h

zul. Schall-Leistungspegel: ....................dB(A)

Druckverlust: .................... Pa

Größe: DN.......................

Fabrikat: Krantz

Typ: Q-SR – DN ____ – ____

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Lochstopfen farblos, in RAL-Ton auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de