1.6.4.3. Ausschreibungstext

… Stück

Linearer Stufendrallauslass zum Einbau in eine Setzstufe, zur Erzeugung verdrallter Zuluftstrahlen für direkte, zugfreie Frischluftzufuhr in die Aufenthaltszone mit schnellem Temperaturausgleich zwischen Zuluft und Raumluft im Bodenbereich,

bestehend aus:

Frontplatte mit aerodynamisch günstig geformten linearen, vertikal und horizontal angeordneten Ausblasschlitzen, Befestigung wahlweise zum Schrauben, mit Bügel oder Spreizkralle

Werkstoff

- Linearer Stufendrallauslass aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9005, tiefschwarz 2)

- Befestigungsbügel aus verzinktem Stahlblech

- Spreizkrallen aus verzinktem Stahlblech

Farbrikat: Krantz

Typ: SD-L – ____– ___– ____

Technische Änderungen vorbehalten.

2) Andere Farben auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de