1.5.1.1. Ausschreibungstext 
             Runder Verdrängungsauslass mit Drehklappe VA-ZD

… Stück

Runder Verdrängungsauslass mit turbulenzarmer Zuluftströmung und minimaler Vermischung der Zuluft mit der Raumluft zwecks optimaler Verdrängung von Staubpartikeln und Schadstoffen aus dem Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

Lochblechzylinder, Anschluss-Stutzen und festem Boden, integrierter Luftleiteinrichtung mit Blendringen, Luftleitrohr und verstellbarer Drehklappe zur Anpassung der Ausblasrichtung an wechselnde thermische Raumlasten im Heiz- und Kühlbetrieb. Die Verstellung der Ausblasrichtung erfolgt entweder manuell mit Bowdenzug 1), mit Kettenzug 1) bzw. Stellhebel am Lochblechzylinder – oder wahlweise mit elektrischem Stellantrieb oder über integrierte thermische Steuereinrichtungen für selbsttätige Drehklappenverstellung.

Die TS Steuereinrichtung stellt die Drehklappe alleine über die Zulufttemperatur ein.

In Anwendungssituationen mit stärker schwankenden Raumtemperaturen kommt die TD Steuereinrichtung zum Einsatz. Die Luftaustrittsrichtung wird hierbei in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft gesteuert.

Für die Übertragung des Kolbenhubs dient ein Gestänge. Die werkseitige Einstellung der Drehklappe zur Zuluftlenkung kann nachträglich an der Drehklappen-Einstellscheibe den örtlichen Verhältnissen angepasst werden.

Die Anordnung und Ausführung erfolgt wahlweise über dem Aufenthaltsbereich hängend oder auf dem Boden stehend mit fein perforiertem Lochblechzylinder. Optional mit rückseitigen Halterungen für die Befestigung an einer Wand oder Säule bzw. mit 2 Stück einlaufseitig gegenüberliegenden Blechwinkeln für die Aufhängung mit Gewindestangen o. ä.

Wahlweise mit Volumenstrom-Drossel, mit perforiertem Klappenblatt, strömungstechnisch auf den Runden Verdrängungsauslass abgestimmt, für gleichmäßige Beaufschlagung mehrerer an einem Kanalnetz angeschlossener Luftdurchlässe, mit rundem Gehäuse und Übergangsmuffe für einlaufseitiges Aufstecken auf das Luftdurchlassgehäuse sowie mit außenliegendem Klappenversteller.

Werkstoff:

–– Luftdurchlass aus verzinktem Stahlblech 2), sichtbare Luftdurchlassteile wahlweise lackiert nach RAL ....

Fabrikat: 	Krantz

Typ: 	VA-ZD – __ – DN ____ – __ – __ – ____ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Bei Anordnung 3 m über dem Aufenthaltsbereich, abweichende Ausblashöhen bei Anfragen bzw. Bestellungen angeben.

2) Edelstahl auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de