1.5.2. Rechteckiger Verdrängungsauslass VA-RN / - mit Verstelleinrichtung VA-RV

… Stück
Rechteckiger Verdrängungsauslass für Aufstellung auf oder unmittelbar über dem Boden, mit niedriger Induktionswirkung und minimaler Vermischung von Zuluft und Raumluft, für optimale Verdrängung von Stoff- oder Wärmelasten aus dem Aufenthaltsbereich; 
optional in verstellbarer Ausführung für die Vergrößerung des Erfassungsbereiches bei warmer Zuluft (Heizfall), Verstellung manuell oder mit elektrischem Stellmotor,

bestehend aus:

- rechteckigem Gehäuse mit kleiner Bautiefe und integrierter Luftleiteinrichtung; Ausblasfläche aus fein perforiertem Lochblech mit eingebauten Drallauslässen,

- Anschluss-Stutzen Flansch für Kanalanschluss.

- wahlweise mit manueller oder elektrischer Verstelleinrichtung zur Veränderung der Ausblasrichtung im Kühl- oder Heizfall.
Anordnung der Verstelleinrichtung wahlweise rechts oder links 1)

Werkstoff:

- Gehäuse, Einbauten und perforierte Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, optional sichtbare Luftdurchlassteile (außer Drallauslässe) pulverbeschichtet nach RAL ....

- Drallauslässe aus Polycarbonat, eingefärbt ähnlich RAL 7037, staubgrau,

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: VA-R _

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Befindet sich der Anschluss-Stutzen in Luftrichtung links oder rechts, muss bei elektrischer Verstellung der Motor aus Gründen der Zugänglichkeit gegenüber dem Anschluss-Stutzen eingebaut werden.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de