1.2.2. Ausschreibungstext –WL-1, WL-2, WL 3

… Stück

Linearer Wirbelauslass zur Erzeugung hochinduktiver Luftstrahlen für turbulente Mischlüftung,

bestehend aus:

- rechteckigem Ausblaselement mit mehreren Ausblaskammern für einseitigen Luftaustritt, ausgeführt zum Anbau an einen rechteckigen Luftkanal, mit Lochblech zur Vergleichmäßigung der Strömung; Anordnung einzeln oder in Reihe hintereinander; zusätzlich mit 3 Drallauslässen im Luftdurchlassboden auf Anfrage

- optionalem Anschlusskasten, wahlweise mit akustischer Auskleidung und Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar

Werkstoff:

- Ausblaselement und Auflegewinkel aus verzinktem Stahlblech, gewünschter Farbton RAL ....

- Anschlusskasten und Lochblech aus verzinktem Stahlblech

- Drallauslässe aus Polystyrol auf Anfrage

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: WL – __ – __ – __ – __ – ____ – __

1.2.2. Ausschreibungstext – niedrige Bauhöhe

....... Stück

Linearer Wirbelauslass zur Erzeugung hochinduktiver Luftstrahlen für turbulente Mischlüftung,

bestehend aus:

- rechteckigem Ausblaselement mit mehreren Ausblaskammern für einseitigen Luftaustritt,

- Anschlusskasten in niedriger Bauhöhe, entweder mit rückseitigem Anschluss-Stutzen (Länge ... mm x Höhe ... mm), wahlweise mit Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar, oder mit rückseitigem Lochblech für Druckkammeranschluss

Werkstoff:

- Ausblaselement und Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: WL – __ – __ – __ – __ – ____ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de