1.2.8. Ausschreibungstext – für Zuluft oder Abluft

… Stück

Wandschlitzauslass für Zuluft oder Abluft, in schmaler Bauweise, mit hoher Induktionswirkung zur Erzeugung einer turbulenten Mischlüftung im wandnahen Bereich vor dem Luftdurchlass, dadurch schneller Abbau von Temperaturdifferenz und Austrittsgeschwindigkeit zur Erzeugung einer turbulenzarmen Zuluftströmung im Aufenthaltsbereich; für den Einbau in oder hinter eine doppelt beplankte Gipskartonwand mit einer Wandstärke von 100 mm 1),

horizontal ausblasend oder absaugend,

bestehend aus:

- linearem Ausblaselement mit walzenförmigen, hintereinander angeordneten, werkseitig voreingestellten Einzelelementen, Ausblasrichtung durch Drehen der Elemente verstellbar; Ausblaselement in 1- oder 2-reihiger Ausführung. 	
Luftdurchlass-Schiene vom Raum her montierbar durch einfaches Aufstecken.

- Anschlusskasten mit seitlichen Montagewinkeln zur Befestigung an der Gipskartonplatte, mit rückseitigem runden Anschluss Stutzen; optional mit Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar; optional mit abriebfester akustischer Auskleidung

Werkstoff:

- Luftdurchlassprofil mit Stirnwinkeln aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9010, reinweiß 2), oder naturfarben eloxiert (E6 EV1)

- Luftführungselemente aus Polycarbonat (PC, UL 94 V-0), eingefärbt schwarz ähnlich RAL 9005 oder weiß ähnlich RAL 9010

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: WSD – __ – __ – ____ – __ – __ – __ – ___ – __

_____________________________

1) Andere Wandstärken auf Anfrage

2) Andere Farbtöne auf Anfrage

1.2.8. Ausschreibungstext – kombinierte Ausführung

... Stück

Wandschlitzauslass kombiniert für Zuluft und Abluft, in schmaler Bauweise, mit hoher Induktionswirkung zur Erzeugung einer turbulenten Mischlüftung im wandnahen Bereich vor dem Luftdurchlass, dadurch schneller Abbau von Temperaturdifferenz und Austrittsgeschwindigkeit zur Erzeugung einer turbulenzarmen Zuluftströmung im Aufenthaltsbereich; für den Einbau in oder hinter eine doppelt beplankte Gipskartonwand mit einer Wandstärke von 100 mm 1),

als alternierende Kombination aus Zu- und Abluftdurchlass, horizontal ausblasend bzw. absaugend,

bestehend aus:

- –– linearem Ausblaselement mit walzenförmigen, hintereinander angeordneten, werkseitig voreingestellten Einzelelementen, Ausblasrichtung durch Drehen der Elemente verstellbar; Ausblaselement in 1-oder 2-reihiger Ausführung. Luftdurchlass-Schiene vom Raum her montierbar durch einfaches Aufstecken.

- –– Anschlusskasten mit seitlichen Montagewinkeln zur Befestigung an der Gipskartonplatte, thermisch und lufttechnisch unterteilt, mit rückseitigen runden Anschluss-Stutzen; optional mit

Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar; optional mit abriebfester akustischer Auskleidung

Werkstoff:

- –– Luftdurchlassprofil mit Stirnwinkeln aus Aluminium, pulverbeschichtet nach RAL 9010, reinweiß 2), oder naturfarben eloxiert (E6 EV1)

- –– Luftführungselemente aus Polycarbonat (PC, UL 94 V-0), eingefärbt schwarz ähnlich RAL 9005 oder weiß ähnlich RAL 9010

- –– Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: WSD – K

_____________________________

1) Andere Wandstärken auf Anfrage

2) Andere Farbtöne auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de