1.2.9. Ausschreibungstext

… Stück

Luft-Überströmelement mit integriertem Telefonieschalldämpfer zum Einbau in Trockenbauwände, dadurch Reduzierung der Schallübertragung von Raum zu Raum,

Element bestehend aus:

- Anschlusskasten wahlweise mit versetzten Öffnungen (S-Form) oder Öffnungen in einer Ebene (T-Form), mit integriertem Schalldämpfer

- optional mit beidseitigen Frontplatten, wahlweise mit Rundlochung oder Rechteckschlitzen; einfache Befestigung mit Steckverbindung

Werkstoff:

- Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet reinweiß nach RAL 9010

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

- Telefonieschalldämpfer aus abriebfestem Absorptionsmaterial (Basotect) der Baustoffklasse B1 nach 
DIN 4102-1

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: OG

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de