2.2.2. Ausschreibungstext

…. Stück

Kontakt-Kühldeckensystem KKS-4/GK bestehend aus einzelnen kompakten Kühlelementen für den Einbau in Gipskartondecken.

Jedes Kühlelement besteht aus:

- Kupferrohr ø 12 x 0,5 mm mit dem besonderen Merkmal einer blanken, sauberen und trockenen Rohrinnenfläche gemäß DIN 1787, Toleranzen gemäß DIN 8905, als Rohrmäander mit Anschlüssen für den Kühlwasserein- und -austritt,

- einem Al-Wärmeleitblech mit angeformten Sicken zur Aufnahme des Kupferrohrmäanders und Optimierung der Wärmeleitverbindung zwischen Kupferrohr und Al-Wärmeleitblech,

- Aufhängungen.

Die KKS-4/GK Elemente werden mittels der speziell ausgeformten Aufhängungen in die Tragprofile der Unterkonstruktion eingehakt. Die genaue Positionierung der Elemente mit Maßangaben im koordinierten Deckenspiegel ist Teil der Ausführungsplanung und Lieferbestandteil.

Technische Daten

Spezifische Kühlleistung:  ... W/m2

Kühlleistung je Kühlelement:  ... W

Wasservorlauftemperatur:  ... °C

Wasserrücklauftemperatur:  ... °C

Raumtemperatur:  ... °C

Max. Betriebsdruck (Standard):  6 bar

Wasserqualität:  Netzwasser

Standardabmessungen

Nennbreite:
ungelocht 420 mm

gelocht  250 mm

Nennlänge:  ... mm

Anschlussart

Rohrende für Pressverbindung:  ø 12 mm

Fabrikat:  KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  KKS-4/GK / __ – ____

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de