2.4.5.2 Ausschreibungstext

Aktiver Deckenkühlkonvektor mit hoher spezifischer Leistung zum Kühlen und Heizen bei gleichzeitiger Frischluftzufuhr durch zentral aufbereitete Primärluft. Die Primärluft wird im Gerät durch Düsen ausgeblasen und induziert dabei Raumluft aus der Zwischendecke, die als Sekundärluft im Wärmeaustauscher gekühlt oder erwärmt wird.

Besonders geeignet für den bündigen Einbau in Unterdecken mit Schattenfuge.

Das Gerät kann anstelle einer Deckenplatte in Standard-Deckensysteme eingefügt werden.

- Gehäuse mit senkrechten Seitenwänden und einer Nachströmöffnung für Sekundärluft aus dem Zwischendeckenraum auf der gesamten Wärmeaustauscherlänge.

- Selbsttätig verstellbarer Luftauslass. Die Zuluft wird über einen Schlitzauslass im Kühlfall horizontal und im Heizfall vertikal in den Raum eingeblasen. Die Verstellung der Ausblasrichtung erfolgt über eine selbsttätige thermostatische Verstelleinheit ohne Hilfsenergie.

- Integrierter Wasser-Luft-Wärmeaustauscher mit horizontal angeordneten Kupferrohren und aufgesteckten, vertikalen Aluminiumlamellen für 2- oder 4-Leiter-System

- Tropfenwanne aus Aluminium

- Aufhängewinkel an der Gehäuse-Oberseite für Deckenbefestigung.

- Sichtblende pulverbeschichtet, nach RAL 9010, reinweiß (Standard)

Fabrikat: KRANTZ

Typ: DK-LIO-TV-_-_-1000

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de