2.5.1.7. 	Ausschreibungstext Induktionsgerät für Mischlüftung - stehend in der Brüstung 
IG-M-SB

… Stück

Induktionsgerät für Mischlüftung, stehend in der Brüstung, zum Kühlen, Heizen und zur Frischluftzufuhr an der Fassade über Brüstung

Pos. 1

Gerät mit Primärluftanschluss und integrierten, metallischen Primärluftdüsen, bestehend aus: Wasser-Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgezogenen Aluminiumlamellen und getrennten Kreisläufen für Heiz- und Kühlbetrieb sowie großem Lamellenabstand gemäß VDI 6022 für leichte Reinigung.

Kondensatwanne einschließlich Kondensatablaufstutzen mit Schlauchanschluss ½“,

Primärluftkammer mit Revisionsöffnung gemäß VDI 6022

Wasseranschluss links oder rechts, ½“ Außengewinde.

Pos. 2

Luftdurchlasselement mit fassadenparallelen Lamellen zur wärmetechnischen Abschirmung der Fensterfassade im Kühl- und Heizfall, rascher Abbau der Strahlgeschwindigkeit ohne Erzeugung von thermisch unbehaglich wirkenden Raumluftwalzen.

Technische Daten
Primärluft-Volumenstrom:		 m3/h
Zul. Schall-Leistungspegel:		 dB(A)
Druckverlust luftseitig:		 Pa

Kühlbetrieb
Gesamtkühlleistung:		 W
Wasservorlauftemperatur:		 °C
Wasser-Volumenstrom:		 l/h
Druckverlust wasserseitig:		 kPa

Heizbetrieb
Heizleistung (sekundär):		 W
Wasservorlauftemperatur:		 °C
Wasser-Volumenstrom:		 l/h
Druckverlust wasserseitig:		 kPa

Werkstoff
Gehäuse:	Stahlblech, verzinkt
Luftdurchlasselement:	Aluminium
lackiert nach RAL 9010 (reinweiß) 1) 
Wärmeaustauscher:	Kupfer/Aluminium

Fortsetzung

Abmessungen
Geräte-Nennbreite 2):		mm
Tiefe:		mm
Höhe:		mm

Zul. Betriebsdruck Wärmeaustauscher:	16 bar

Fabrikat:	KRANTZ

Typ:	IG - M - SB - __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Andere Farben auf Anfrage
2) Andere Größen auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de