2.5.2.4 Ausschreibungstext

.... Stück

Bodenquellauslass für eine Misch-/Quellströmung nach VDI 3804, zum Einbau in den Doppelboden,

bestehend aus:

- Gehäuse mit zwei Zulufteinströmstutzen. Die Gehäusewandung ist abgekantet zwecks statischer Auflage des begehbaren Luftdurchlassgitters. Zur Anpassung an Bautoleranzen ist der Luftdurchlass mit höhenverstellbaren Gewindeschrauben ausgestattet.

- Festdrosselkassette zur Erzeugung einer Misch-/Quellströmung.

- Lineargitter, ausgeführt als begehbarer, starrer Rost (optional Querrost oder Rollrost), Stababmessungen 16 x 5 mm, Stababstand 8,5 mm. Die Befestigung des Auflagerahmens an das Gehäuse erfolgt über Drehclipse.

Werkstoff

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech, Qualitätslackierung nach RAL 7024 (graphitgrau), matt.

- Gitter und Auflagerahmen aus Aluminium, naturfarben eloxiert (andere Eloxal-Farbtöne sowie Lackierungen nach RAL auf Anfrage).

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: Q-BR-____ / ___ / ___ - _____ / __ – ___

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de