1.1.10.1. Ausschreibungstext

… Stück

Opticlean – Zuluft-Deckenluftdurchlass mit horizontaler Ausblasrichtung, zum Einlegen in abgehängte Deckensysteme mit einem Rastermaß von 625 x 625 mm und 600 x 600 mm oder optional zum Einbau in eine 12,5 mm dicke Gipskartondecke, zur Erzeugung einer hochwertigen Raumluftströmung mit niedrigen Raumluftgeschwindigkeiten und gleichmäßigen Raumlufttemperaturen;

unauffällige Integration in abgehängte Deckensysteme;

starke Reduktion der Deckenverschmutzung durch sehr gleichmäßige Luftverteilung und die damit verbundene Luftpolsterbildung,

bestehend aus:

- Frontplatte mit quadratischer Sichtfläche, versehen mit einer diagonal versetzten Rundlochung, Lochdurchmesser 2,8 mm, Teilung 5,5 mm;

- wahlweise mit Einbaurahmen zum Einbau in eine 12,5 mm dicke Gipskartondecke 1);

- wahlweise mit Abdeckung für 3-seitiges bzw. 2-seitiges Ausblasen;

- Luftverteilelement mit oben angeordnetem Anschluss-Stutzen für Schlauch- oder Rohranschluss;

- optionalem Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss-Stutzen sowie Aufhängelaschen, wahlweise mit Volumenstrom-Drossel, am Stutzen verstellbar.

Werkstoff:

- Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, beschichtet nach RAL ....

- Einbaurahmen aus verzinktem Stahlblech.

- Lufverteilelement aus verzinktem Stahlblech.

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Auf Anfrage auch für andere GK-Plattenstärken lieferbar

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de