Ausschreibungstexte Drallauslass DD-N und Abluft-Lochblechdurchlass DA

1.1.1. Ausschreibungstext 
          – Zuluftdurchlass

… Stück

Drallauslass mit hoher Induktionswirkung zur Erzielung einer diffusen Luftbewegung im Raum bei kleinstmöglichem Temperaturgradienten im Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

- Drallauslass-Element mit Stutzen, runder Sichtfläche und den Drallschaufeln, optional mit Lochblechabdeckung für optisch ebene Deckenfläche,

wahlweise mit Rohranschluss durch Übergangsstück, mit seitlichen Aufhängewinkeln, einschließlich Zentralbefestigung für den Luftdurchlass, oder Übergangsstück mit Auflegeflansch zur Anordnung auf Zwischendecken, mit seitlichen Aufhängewinkeln, einschließlich Zentralbefestigung für den Luftdurchlass oder Anschlusskasten in niedriger Ausführung, Anschluss-Stutzen und Zentralbefestigung für den Luftdurchlass, einschließlich Flanschbohrungen für die Aufhängung, mit Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar, optional für Anschlussart E am Anschluss-Stutzen einstellbar, wahlweise mit akustischer Auskleidung.

Werkstoff:

- Drallauslass-Element aus Polystyrol, Farbton eingefärbt RAL 7038, achatgrau oder nasslackiert nach RAL 9010, reinweiß 2)

- Drallauslass-Element aus Aluminium, naturfarben oder pulverbeschichtet nach RAL 9010, reinweiß 2 + 3)

- Lochblechabdeckung aus Aluminium, Farbton pulverbeschichtet nach RAL 9010, reinweiß 2)

- Übergangsstück aus Aluminium

- Übergangsstück aus Aluminium mit Auflegeflansch

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat:	Krantz Komponenten

Typ:	DD-N ….

Fortsetzung

1.1.1. Ausschreibungstext 
          Abluft-Lochblechdurchlass, Typ DA 1)

… Stück
Abluft-Lochblechdurchlass

bestehend aus:

- Lochblechabdeckung mit runder Sichtfläche, Übergangsstück mit Flansch und seitlichen Aufhängewinkeln, einschließlich Zentralbefestigung für die Lochblechabdeckung.

Werkstoff:

- Lochblechabdeckung aus Aluminium, Farbton pulverbeschichtet nach RAL 9010, reinweiß 2)

- Übergangsstück aus Aluminium mit Auflegeflansch

Fabrikat:	Krantz Komponenten

Typ:	DA-L ….

Technische Änderungen vorbehalten.

1) gilt für den Abluft-Lochblechdurchlass, DS 1175 Seite 12; werden Zuluftdurchlässe als Abluftdurchlässe verwendet, ist der Ausschreibungstext gleich dem für die Zuluftdurchlässe
2) anderer Farbton auf Anfrage
3) Nur Größen DN 250, DN 315 und DN 355 lieferbar

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de