1.4.2. Ausschreibungstext

… Stück

Verstellbarer Radialauslass mit Kernrohr für die Luftführung bei großen Ausblashöhen und zur Erzeugung hochwertiger Raumluftströmung mit hochinduktiven radialen Luftstrahlen, Ausblasrichtung stufenlos verstellbar von horizontal bis vertikal nach unten,

bestehend aus:

Radialauslass-Element mit abgeschrägtem Auslauf, Radialschaufeln – Schaufelunterseite mit der umgebenden Sichtfläche in einer Ebene –, Kernrohr mit Strahlrichter und Drehklappe zur Verstellung der Ausblasrichtung, wahlweise mit runder Sichtfläche oder mit quadratischer Sichtfläche 1) mit außen umlaufender Umkantung für Einbau in eine Kassettendecke mit einem Rastermaß von 600 x 600 mm oder 625 x 625 mm, sowie mit oben angeordnetem Stutzen zum Anschluss an Rohre nach DIN EN 1506 oder Anschlusskasten.

Die Verstellung der Ausblasrichtung erfolgt optional manuell, über einen elektrischen Stellantrieb oder ohne Hilfsenergie durch eine selbsttätige thermostatische Verstelleinheit.

Anschluss an das Kanalnetz entweder über einen Rohranschluss, wahlweise mit Niet- bzw. Schraubverbindung oder über eine Traverse, oder über einen flachen Anschlusskasten 2) mit Anschluss-Stutzen und unterem Aufnahmestutzen, innerer Traverse für die Luftdurchlassbefestigung, einschließlich Flanschbohrungen für die Aufhängung, mit optionaler Volumenstrom-Drossel verstellbar entweder vom Raum her (bis DN 500) oder am Anschluss-Stutzen (für DN 630 und DN 710), wahlweise mit akustischer Auskleidung.

Werkstoffe:

- Radialauslass aus Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL ....

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz Komponenten

Typ: RA-V2 __ – DN ___ – __ __ __ – ___ – ____

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Quadratische Sichtfläche nur bis DN 400
2) Anschlusskasten für Größe DN 900 auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de