1.1.9. Ausschreibungstext

… Stück

Verstellbarer Induktivauslass 1) in schmaler Bauweise, mit hoher Induktionswirkung zur Erzeugung einer diffusen Raumluftströmung mit hohem thermischen Komfort im Aufenthaltsbereich, vorteilhaft für Einbau in abgehängte Deckensysteme, Ausblasrichtung beliebig verstellbar von horizontal nach vertikal, Verwendung als Zuluft- oder Abluftdurchlass,

bestehend aus:

- linearem Ausblaselement mit walzenförmigen, hintereinander angeordneten, drehbaren Einzelelementen, wechselseitig rechts und links oder einseitig ausblasend, sowie mit Schließstellung; bis 4-reihige Ausführung 
(IN-V3 nur 1-reihig)

- Luftdurchlassprofil für seitliches Anlegen der Zwischendecke oder mit seitlichem Deckenauflegeprofil

- Anschlusskasten mit stirnseitigen Aufhängeleisten und seitlichem Winkel für die Stabilisierung der vertikalen Einbaulage; optionale Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar; optionale akustische Auskleidung; Anschlusskasten für IN-V2 wahlweise vorbereitet für nachträgliche Montage der Luftdurchlass-Schiene

Werkstoff

- Lineares Ausblaselement aus Polycarbonat, eingefärbt schwarz ähnlich RAL 9005 2) oder weiß ähnlich 
RAL 9010 2)

- Luftdurchlassprofil aus Aluminium, naturfarben eloxiert oder lackiert nach RAL 9010 2), reinweiß

- Deckenauflegeprofil aus Aluminium, naturfarben eloxiert oder lackiert nach RAL 9010 2), reinweiß

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: IN-V ….

Blindelement

... Stück

Induktivauslass, Ausführung entsprechend Luftdurchlassprofil und Ausblaselement wie vor beschrieben, ohne Anschlusskasten, als Blindelement für optisch durchlaufende Luftdurchlassreihen, rückseitig offen oder geschlossen; für IN-V2 wahlweise Befestigung mit Spreizbügeln

Zubehör

... Stück

Eckwinkel für Luftdurchlassanordnung 90°, passend zum Luftdurchlassprofil und Ausblaselement, wie vor beschrieben

... Stück

Stirnseitiger Deckenauflegewinkel zum Anbau an das Deckenauflegeprofil, wie vor beschrieben, lose beigelegt, vorgebohrt, mit Befestigungsschrauben

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Werden Verstellbare Induktivauslässe auf Wunsch als Abluftdurchlässe verwendet, ist der Ausschreibungstext gleich dem für die Zuluftdurchlässe
2) Andere Längen bzw. anderer Farbton auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de