1.5.4. Ausschreibungstext

........ Stück

Schwenkbarer Verdrängungsauslass mit niedriger Induktionswirkung und minimaler Vermischung der Zuluft mit der Raumluft zwecks optimaler Verdrängung von Staubpartikeln und Schadstoffen aus dem Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

- Gehäuse für Kanalanbau mit eingebautem schwenkbaren Luftverteilelement mit großflächiger Frontplatte aus Lochblech und integrierten Drallauslässen,

- Schwenkmechanismus zur Änderung der Ausblasrichtung in horizontaler Ebene von +10° bis –35°, seitlich am Luftdurchlassgehäuse, wahlweise rechts oder links (in Luftrichtung gesehen); Verstellung wahlweise manuell oder durch elektrischen Stell-

motor

Werkstoff:

- Gehäuse und Lochblech aus verzinktem Stahlblech.

- Drallauslässe aus Polystyrol, schwer entflammbar (Klasse B1 nach DIN 4102-1)

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:	VA – S ….

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de