1.5.6. Ausschreibungstext

… Stück

Kegelförmiger Verdrängungsauslass

für die Zuluftzufuhr aus großen Höhen bei minimaler Vermischung der Zuluft mit der Raumluft zur optimalen Verdrängung von Staubpartikeln und Schadstoffen aus dem Aufenthaltsbereich,

für den Einbau deckeneben oder freihängend,

bestehend aus:

Luftdurchlassgehäuse und Lochblechzylinder mit kegelförmigem Ansatz für die Erzeugung turbulenzarmer Verdrängungsströmung sowie Kernrohr und peripherem Ringspalt zur Stützstrahlbildung zwecks Veränderung der Strahleindringtiefe,

Ventiltellern und Profildichtung für die Regelung der Strahleindringtiefe, Betätigung durch elektrischen Stellantrieb,

Anschluss-Stutzen für Rohranschluss.

Werkstoff:

Luftdurchlassgehäuse mit Anschluss-Stutzen, Lochblechzylinder und Ventilteller aus verzinktem Stahlblech, Sichtfläche lackiert nach RAL 9010, reinweiß, oder RAL ....

Fabrikat: Krantz Komponenten

Typ: VA – K – DN___ – __ – __ – ____

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de