1.2.3.1. Ausschreibungstext

… Stück
Schwenkbare Weitwurfdüse mit abgerundetem Einlauf in aerodynamisch und akustisch günstiger Form, im Halbkugelgehäuse mit beidseitigen Schwenklagern, Schwenkbereich ± 30°, ausgeführt als Weitwurfdüse mit großer Strahleindringtiefe für die Luftführung in großen Räumen, Ausblasrichtung in vertikaler und horizontaler Ebene verstellbar,

ausgestattet mit:

Befestigungsflansch zur Aufnahme von Halbkugel und Düse, in Langlochsegmenten für die exakte Einstellung der gewünschten Ausblasrichtung drehbar, Ausblasrichtung bei der Einregulierung mit Hilfe einer 10°-Skala exakt einstellbar. Die Verstellung der Ausblasrichtung erfolgt manuell, über einen elektrischen Stellantrieb oder, ohne Hilfsenergie, durch eine selbsttätige thermostatische Verstelleinheit. Bei der Ausführung mit thermostatischer Verstelleinheit ist eine nachträgliche Änderung des werkseitig eingestellten Schwenkbereichs bei eingebauter Weitwurfdüse möglich, und zwar in 5°-Schritten, insgesamt um 20°. Die Mechanik der thermostatischen Verstelleinheit ist mit einer Ausrastvorrichtung gegen unzulässige Krafteinwirkung geschützt. Die Weitwurfdüse rastet durch eine manuell durchgeführte Schwenkbewegung wieder ein.

- Anschlussart K mit Befestigungsflansch für Druckkammer oder Kanalanbau, einschließlich Blende für verdeckte Schraubenbefestigung

- Anschlussart R mit Einsteckende zum Einstecken in Rohre nach DIN EN 1506 einschließlich Dichtung

- Anschlussart F mit Aufsteckende für Formstücke nach DIN EN 1506

- Anschlussart B mit Bundkragen für Schlauchanschluss

Material:

- Düsenkörper und Blende aus Aluminium natur oder lackiert nach RAL ….

- Anschluss-bzw. Aufsteckstutzen aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat:  KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  DW - V2

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de