2.4.1. Ausschreibungstext Deckenkühlkonvektor DK-F – ohne Lüftungsfunktion

Deckenkühlkonvektor mit hoher spezifischer Kühlleistung durch freie Konvektion in kompakter Bauform für einfache Deckenmontage als verdeckte Installation in der Zwischendecke, bestehend aus:

– Wasser-Luft-Wärmeaustauscher mit waagerechten Kupferrohren und aufgesteckten, senkrechten Aluminiumlamellen,

– Gehäuse zur Aufnahme des Wärmeaustauschers aus verz. Stahlblech mit senkrechten Seitenwänden,

– Flexibles Abhängesystem an der Gehäuseoberseite mit Befestigungsstellen zur Abhängung von der Decke.

Sichtbare Teile pulverbeschichtet oder nasslackiert bei Farbangabe sonst unlackiert

Technische Daten
Spezifische Kühlleistung:			 W/m bei
Kühlwassertemperaturen (VL/RL): 	/	°C

Raumlufttemperatur:		 °C
Freier Querschnitt der abgehängten Decke: 	 %
Druckverlust:		 kPa

Max. Betriebsdruck:	Nenndruckstufe PN 6
Wasserqualität:	Geeignetes Netzwasser

Abmessungen / Ausführung:
Nennlänge:		 mm
Nennbreite:		 mm
Nennhöhe: 		 mm

Kühlwasseranschluss (einseitig):	 Muffe Rp ½
 Kalibriertes Rohrende Da = 15 mm

Farbe:		 Ähnlich RAL ………….. (Standard: Ähnlich RAL 9011, schwarz matt)		 unlackiert

Anzahl Deckenkühlkonvektoren: 	 Stück

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	DK-FZ

Technische Änderungen vorbehalten.

Fortsetzung

2.4.1. Ausschreibungstext Deckenkühlkonvektor DK-F – ohne Lüftungsfunktion

Deckenkühlkonvektor, Typ DK-FS

Deckenkühlkonvektor mit hoher spezifischer Kühlleistung durch freie Konvektion in kompakter Bauform

für einfache Deckenmontage in sichtbarer Anordnung, bestehend aus:

– Wasser-Luft-Wärmeaustauscher mit waagerechten Kupferrohren und aufgesteckten, senkrechten Aluminiumlamellen

– Gehäuse zur Aufnahme des Wärmeaustauschers aus verz. Stahlblech mit senkrechten Seitenwänden und perforierter Sichtblende als Boden

– Abhängesystem an der Gehäuseoberseite des Deckenkühlkonvektors

Alle sichtbaren Teile pulverbeschichtet oder nasslackiert.

Technische Daten

Spez. Kühlleistung:		 W/m
(bei freihängender Anordnung)
Wasservorlauftemperatur:		 °C
Wasserrücklauftemperatur:		 °C
Kühlwasserstrom:		 l/h
Raumlufttemperatur:		 °C
Druckverlust:		 kPa

max. Betriebsdruck:	Standard 6 bar
Wasserqualität:	geeignetes Netzwasser

Abmessungen / Ausführung
Nennlänge:		 mm
Nennbreite:		 mm
Nennhöhe:		 mm

Kühlwasseranschluss (einseitig):
 Muffe Rp ½
 Kalibriertes Rohrende Da = 15 mm

Farbe:
 ähnlich RAL 9010 (Standard)
 Farbwunsch nach RAL ..............................

Ausführung der Sichtblende:
 Lochblech A0S = 63 % (Standard)
 Sonderwunsch ...............................

Anzahl Deckenkühlkonvektoren: 	 Stück

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	DK-FS

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de