2.4.2. Ausschreibungstext Aktiver Deckenkühlkonvektor DK-LIG

Aktiver Deckenkühlkonvektor zum Kühlen oder Heizen der Raumluft bei gleichzeitiger Frischluftzufuhr durch zentral aufbereitete Primärluft für ein- oder zweiseitige Ausblasrichtung, besonders geeignet für den Einbau in geschlossene Unterdecken oder frei hängend als sichtbaren Konvektor bestehend aus:

– Wasser-Luft-Wärmeaustauscher mit waagerechten Kupferrohren und aufgezogenen, senkrechten Aluminiumlamellen,

– Rechteckigem Gehäuse zur Aufnahme des Wärmeaustauschers und der Primärluftstutzen, mit senkrechten Seitenwänden und perforierter Sichtblende an der Gehäuse-Unterseite für die Nachströmung der Raumluft aus verzinktem Stahlblech,

– in Reihe angeordnete Primärluftdüsen oberhalb eines integrierten Zuluftschachtes für horizontale Ausblasrichtung,

– Abhängesystem an der Gehäuseoberseite mit Befestigungsstellen zur Abhängung von der Decke.

Sichtbare Teile pulverbeschichtet oder nasslackiert

Technische Daten

Spezifische Gesamtkühlleistung:		 W/m bei
Raumlufttemperatur:			 °C
Kühlwassertemperaturen (VL/RL): 	/	°C

Kühlleistung, wasserseitig:		 W
Druckverlust, wasserseitig:		 kPa

Max. Betriebsdruck: 	Nenndruckstufe PN 6
Wasserqualität: 	Geeignetes Netzwasser

Primärlufttemperatur:		 °C
Primärluftstrom:		 m3/h
Kühlleistung, luftseitig:		 W
Druckverlust, luftseitig:		 Pa
Schall-Leistungspegel:		 dB(A)

Abmessungen / Ausführung:
Nennlänge:		 mm

Nennbreite:	297 mm

Nennhöhe:	 265 mm (1-seitig ausblasend)
	 285 mm (2-seitig ausblasend)

Installationsart:	 deckenbündig (Standard)
 freihängend (mit seitlichen Leitblechen)

Wärmeaustauscher:	 2-Leitersystem (für Kühl- oder Heizfunktion)						 4-Leitersystem (für Kühl- und Heizfunktion)

Kühlwasseranschluss:	 Anschluss-Stück Da = 15 mm für geeigneten Steckfitting
 Rohrende Da = 15 mm zum Verpressen geeignet

Fortsetzung

2.4.2. Ausschreibungstext Aktiver Deckenkühlkonvektor DK-LIG

Luftanschluss-Stutzen: 	 DN 100

DN 125

Anzahl Stutzen je Konvektor: ……………. Stück

Lage der Luftanschluss-Stutzen

links, Pos. ......
 rechts, Pos. .....
 stirnseitig, Pos. 4

Sichtblende für:	 2-seitiges Ausblasen, symmetrisch
 1-seitiges Ausblasen,    symmetrisch,    asymmetrisch

Perforationstyp mit Ao ≥ 60%:	 ………….. (Standard: RV 8/9,6)

Farbe:	 Ähnlich RAL ………….. (Standard: Ähnlich RAL 9010, weiß)

Anzahl Deckenkühlkonvektoren: 	 Stück

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	DK – LIG

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de