2.5.2.3 	Ausschreibungstext Induktionsgerät für Mischlüftung - liegend im Doppelboden
            	IG-M-LB

... Stück
Induktionsgerät zum Kühlen, Heizen und zur Außenluftzufuhr an der Fassade über Doppelboden

Pos. 1
Gerät mit Primärluftanschluss und integrierten, metallischen Primärluftdüsen, bestehend aus: Wasser-Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgezogenen Aluminiumlamellen und getrennten Kreisläufen für Heiz- und Kühlbetrieb sowie großem Lamellenabstand gemäß VDI 6022 für leichte Reinigung,

Primärluftkammer mit Revisionsöffnung gemäß VDI 6022,

Wasseranschluss links im Gehäuse integriert.

Pos. 2
Luftdurchlasselement mit fassadenparallelen Stäben zur wärmetechnischen Abschirmung der Fensterfassade im Kühl- und Heizfall; rascher Abbau der Strahlgeschwindigkeit ohne Erzeugung von thermisch unbehaglich wirkenden Raumluftwalzen. Ausgeführt als begehbarer, starrer Rost aus anodisiertem Aluminium, mit verkürztem Stababstand und Aluminiumrahmen, freier Quer- schnitt des Luftdurchlasses 62,5 %, Stababmessungen 16 x 5 mm, Stababstand 8,5 mm.

Technische Daten
Primärluft-Volumenstrom		 m3/h
Zul. Schall-Leistungspegel		 dB(A)
Druckverlust luftseitig		 Pa

Kühlbetrieb
Gesamtkühlleistung		 W
Wasservorlauftemperatur		 °C
Wasser-Volumenstrom		 l/h
Druckverlust wasserseitig		 kPa

Heizbetrieb
Heizleistung (sekundär)		 W
Wasservorlauftemperatur		 °C
Wasser-Volumenstrom		 l/h
Druckverlust wasserseitig		 kPa

Werkstoff
Gehäuse:	Stahlblech, verzinkt
Luftdurchlasselement:	Aluminium
 naturfarben eloxiert
 lackiert nach RAL 90061)
Wärmeaustauscher:	Kupfer/Aluminium

1) Andere Farben auf Anfrage

Fortsetzung

2.5.2.3 	Ausschreibungstext Induktionsgerät für Mischlüftung - liegend in der Brüstung 
            	IG-M-LB

Abmessungen
Geräte-Nennbreite2):	.................. mm
Gittertiefe:	.................. mm
Höhe, ohne Füße3):	210 mm
Zul. Betriebsdruck Wärmeaustauscher:	16 bar
Gewicht:	je nach Nennbreite ...… - ...… kg

Fabrikat:	KRANTZ

Typ:	IG–M–LB

Technische Änderungen vorbehalten.

2) Andere Größen auf Anfrage
3) Füße 10 – 60 mm verstellbar

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de