2.1.2. Ausschreibungstext Statisches Kühldeckensystem SKS-5/3

Statisches Kühldeckensystem SKS-5/3, bestehend aus einzelnen kompakten Hochleistungs-Kühlelementen für einfache Deckenmontage, mit:

–	Kupferrohr ø 12 x 0,5 mm mit dem besonderen Merkmal einer blanken, sauberen und trockenen Rohrinnenfläche gemäß DIN 1787, Toleranzen gemäß DIN 8905, als Rohrmäander mit Anschlüssen für den Kühlwassereintritt und –austritt als hochstehendes Rohrende,

- flachen Kühllamellen mit ebener unterer Ansichtsfläche aus Aluminium-Strangpressprofilen, mit eingepressten Kühlwasserrohren,

- rückseitigen Befestigungsprofilen zur einheitlichen Nivellierung der Lamellen und für die Abhängung von der Decke (Anzahl und Ausführung in Abhängigkeit von der Länge des Kühlelementes und den bauseitigen Montagebedingungen).

Sichtbare Teile pulverbeschichtet oder nasslackiert.

Technische Daten

Kühl-/Heizleistung je Element:		 W

Wasservorlauftemperatur:		°C

Wasserrücklauftemperatur: 		 °C

Raumtemperatur:		 °C

Freier Querschnitt der umgebenden, passiven Decke
(bei Anordnung als Kühlinsel):		 %

Belegungsdichte (exkl. Verrohrung):		 %

Wasser-Volumenstrom je Element:		 l/h

Druckverlust je Element:		 kPa

max. Betriebsdruck (Standard):	60 kPa

Wasserqualität: 	Geeignetes Netzwasser

Abmessungen:
Nennlänge:		 mm
Nennbreite:		 mm

Nennhöhe:	60 mm

Rohrteilung:	150 mm
Anschluss-Seite (in Abhängigkeit der Rohranzahl)
	einseitig oder wechselseitig

Anschlussart: 	– Rohrende für Steckverbindung, Da = 12 mm (Standard)
– Rohrende für Pressverbindung, Da = 12 mm

Farbe:	– weiß, ähnlich RAL 9010 (Standard)
 	– Farbwunsch nach RAL ..........

Anzahl Kühlelemente: 		 Stück

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	SKS-5/3

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de