2.2.1.2. Ausschreibungstext

… Stück

Kontakt-Kühlelemente geeignet zum Einlegen in Deckenplatten aus Stahlblech (s ≥ 0,70 mm),

bestehend aus:

- Kupferrohr ø 10 x 0,4 mm mit dem besonderen Merkmal einer blanken, sauberen und trockenen Rohrinnenfläche gemäß DIN 1787, Toleranzen gemäß DIN 8905, als Rohrmäander mit Anschlüssen für den Kühlwasserein- und -austritt als hochstehendes Rohrende, Kontaktprofilen aus Al-Wärmeleitprofil (Breite = 78 mm), mit

- werkseitig aufgebrachtem Spezialmontagekleber,

- Trägerblech aus Stahl, s = 0,7 mm.

Technische Daten

Spezifische Kühlleistung:	.................. W/m2

Kühlleistung je Kühlelement: 	.................. W

Wasservorlauftemperatur: 	.................. °C

Wasserrücklauftemperatur: 	.................. °C

Raumtemperatur: 		.................. °C

Max. Betriebsdruck (Standard): 	   6 bar

Wasserqualität: Netzwasser

Abmessungen der Deckenplatten:

Nennlänge: 		.................. mm

Nennbreite: 		..................mm

Anschlussart:

Rohrende für Steckverbindung (Da = 10 mm)

Fabrikat: 	Krantz Komponenten

Typ: 		KKS-5 / LD – M ___ x ___

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de