2.2.3. Ausschreibungstext Putz-Kühldeckensystem PKS

Putz-Kühldeckensystem 
– PKS–D, für Deckenbereich
– PKS–W, für Wandbereich
bestehend aus:

- Kupferrohr 12 x 0,35 mm mit dem besonderen Merkmal einer blanken, sauberen und trockenen Rohrinnenfläche gemäß DIN 1787, Toleranzen gemäß DIN 8905

- geprägten Halteblechen

Technische Daten
Spezifische Kühl-/Heizleistung:  …. W/m2
Kühl-/Heizleistung je Element:  …. W
Wasservorlauftemperatur:  …. °C
Wasserrücklauftemperatur:  …. °C
Raumtemperatur:  …. °C

Max. Betriebsdruck (Standard):  6 bar

Wasserqualität:  Netzwasser

Standardabmessungen:

Rohrreihen:  4 Stück
                     6 Stück

Nennlänge:  …. mm

Anschlussart
Rohrende für Pressverbindung:  Ø 12 mm
Fitting für Lötverbindung:  14 mm x 8 mm

Fabrikat:   KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:  PKS – __ – ____ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de