2.9.2 Ausschreibungstext Induktionsgerät für Quell-Lüftung - stehend in der Brüstung 
         IG-Q-SB

... Stück
Induktionsgerät für Quell-Lüftung, stehend in der Brüstung, zum Kühlen, Heizen und zur Frischluftzufuhr an der Fassade über Brüstung

Gerät zur Integration in die bauseitige Brüstungsverkleidung, mit Primärluftanschluss und integrierten, metallischen Primärluftdüsen, bestehend aus: Wasser-Wärmeaustauscher aus Kupferrohren mit aufgezogenen Aluminiumlamellen und getrennten Kreisläufen für Heiz- und Kühlbetrieb sowie großem Lamellenabstand gemäß VDI 6022 für leichte Reinigung.

Kondensatwanne einschließlich Kondensatablaufstutzen mit Schlauchanschluss ½”,

Primärluftkammer mit Revisionsöffnung gemäß VDI 6022

Quell-Luftdurchlass zur Einbringung der Zuluft – bestehend aus einem Gemisch aus Primär- und Sekundärluft –
turbulenzarm mit geringem Impuls, nach dem Quell-Luftprinzip.

Primärluftanschluss (Blick auf das Gerät)
 links,  rechts, 
Wasseranschluss rechts,
 mit Regelventilen,
 Befestigungswinkel zur Wandmontage des Gerätes, in zwei Ebenen verstellbar

Technische Daten
Primärluft-Volumenstrom:		 m3/h
Zul. Schall-Leistungspegel:		 dB(A)
Druckverlust luftseitig:		 Pa

Kühlbetrieb
Gesamtkühlleistung:		 W
Wasservorlauftemperatur:		 °C
Wasser-Volumenstrom:		 l/h
Druckverlust wasserseitig:		 kPa

Heizbetrieb
Heizleistung (sekundär):		 W
Wasservorlauftemperatur:		 °C
Wasser-Volumenstrom:		 l/h
Druckverlust wasserseitig:		 kPa

Werkstoff
Gehäuse:	Stahlblech, verzinkt
 ohne Pulverlackierung
 lackiert nach RAL 9005 (tiefschwarz)
Wärmeaustauscher:	Kupfer/Aluminium

Fortsetzung

2.9.2 Ausschreibungstext Induktionsgerät für Quell-Lüftung - stehend in der Brüstung 
         IG-Q-SB

Abmessungen
Geräte-Nennbreite 1):		 mm

Tiefe:	160 mm
Höhe:	680 mm

Zul. Betriebsdruck Wärmeaustauscher:	16 bar

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN

Typ:	IG – Q – SB – ___ – _

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Andere Größen auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de