1.3.1 Ausschreibungstext Bodendrallauslass aus Kunststoff

Luftdurchlass für Fußboden-Einbau mit hoher Induktionswirkung in Bodennähe. Dadurch schneller Abbau der Luftaustrittsgeschwindigkeit und intensiver Energieaustausch mit der Raumluft

bestehend aus:

- Drallkörper mit Radialschlitzen für die Drallerzeugung

- wahlweise mit Verteilkorb

- ––„Standardausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel, optional mit Drosseleinrichtung zur beliebigen Verminderung des Zuluft-Volumenstromes für den Einzelluftdurchlass.

- „Kurze Ausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel, vorzugsweise für Doppelböden mit kleiner Aufbauhöhe, ohne Drosseleinrichtung.

- „Niedrige Ausführung“ 2) mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel und öffenbarem Boden, vorzugsweise für Doppelböden mit dickeren Platten und kleinerer Druckraumhöhe, optional mit Drosseleinrichtung zur beliebigen Verminderung des Zuluft-Volumenstromes für den Einzelluftdurchlass.

- „Lochblechausführung” 2) mit Festdrossel für gleichmäßige Zuluftverteilung bei Einsatz in Versammlungsräumen bzw. kleinen Luftdurchlass-Volumenströmen.

- ––optional mit Spanneinsatz für den Einbau in die Durchgangsbohrung einer Bodenplatte, wahlweise mit Klemmring 3), Spreizkralle oder Spannmutter (ohne Spanneinsatz zum Einbau in Stufenbohrung).

- ––Drallelement bei DN 200 gegen unbefugtes Herausnehmen verriegelt.

- ––optional mit Anschlusskasten für den direkten Anschluss der Luftdurchlasseinheit an eine flexible Rohrleitung (ohne Anschlusskasten für Druckboden).

- Luftdurchlass begehbar, befahrbar, rollstuhlfest.

Werkstoff:

- Drallelement aus Polycarbonat, eingefärbt staubgrau ähnlich RAL 7037 1)

- Spanneinsatz aus Polycarbonat, eingefärbt staubgrau ähnlich RAL 7037 1)

- Verteilkörbe VSD, VK und VND aus Polycarbonat, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz

- Verteilkorb VPD aus Stahlblech

- Verteilkorb VL aus Polycarbonat, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz, Drossel aus Stahlblech

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz Komponenten

Typ: DB-E K – DN___ – __ – __ – __ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) andere Farben auf Anfrage

2) für DN 200 lieferbar

3) für DN 150 auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de

1.3.1 Ausschreibungstext Bodendrallauslass aus Aluminium

… Stück

Luftdurchlass für Fußboden-Einbau mit hoher Induktionswirkung in Bodennähe. Dadurch schneller Abbau der Luftaustrittsgeschwindigkeit und intensiver Energieaustausch mit der Raumluft,

bestehend aus:

- Drallkörper mit Radialschlitzen für die Drallerzeugung,

- wahlweise mit Verteilkorb

- „Standardausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel, optional mit Drosseleinrichtung zur beliebigen Verminderung des Zuluft-Volumenstromes für den Einzelluftdurchlass.

- „Kurze Ausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel, vorzugsweise für Doppelböden mit kleiner Aufbauhöhe, ohne Drosseleinrichtung.

- „Niedrige Ausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel und öffenbarem Boden, vorzugsweise für Doppelböden mit dickeren Platten und kleinerer Druckraumhöhe, optional mit Drosseleinrichtung zur beliebigen Verminderung des Zuluft-Volumenstromes für den Einzelluftdurchlass.

- „Perforierte Blechausführung“ einschließlich Drosseleinrichtung zur beliebigen Verminderung des Zuluft-Volumenstromes für den Einzelluftdurchlass.

- „Lochblechausführung” mit Festdrossel für gleichmäßige Zuluftverteilung bei Einsatz in Versammlungsräumen bzw. kleinen Luftdurchlass-Volumenströmen.

- optional mit Spanneinsatz für den Einbau in die Durchgangsbohrung einer Bodenplatte wahlweise mit Klemmring oder Spreizkralle (ohne Spanneinsatz zum Einbau in Stufenbohrung)

- wahlweise Drallelement gegen unbefugtes Herausnehmen verriegelt.

- optional mit Anschlusskasten für den direkten Anschluss der Luftdurchlasseinheit an eine flexible Rohrleitung (ohne Anschlusskasten für Druckboden).

Luftdurchlass begehbar, befahrbar, rollstuhlfest.

Werkstoff:

- Drallelement aus Aluminium, Farbton Aluminium naturfarben 1)

- Spanneinsatz aus Aluminium, Farbton Aluminium naturfarben 1)

- Verteilkörbe VSD, VK und VND aus Polycarbonat, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz

- Verteilkorb VPD aus Stahlblech

- Verteilkorb VL aus Polycarbonat, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz, Drossel aus Stahlblech

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz Komponenten

Typ: DB-E A – DN 200 – __ – __ – __ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Pulverbeschichtung auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de