1.3.4. Ausschreibungstext

… Stück

NTK-Bodendrallauslass für den Einbau in einen Hohlraumboden, rund, für die Erzeugung verdrallter, stabiler, vertikaler Luftstrahlen,

bestehend aus:

- Bodeneinsatz mit angeformtem Teppichschutzring und vier Spreizkrallen,

- Luftdurchlasselement mit radialen Luftschlitzen und Zentrumsvertiefung, wahlweise eine Einsenktiefe von 4,5 mm für die Aufnahme des Bodenbelags,

- Volumenstrom-Einstelleinrichtung für stufenlose Verstellung von Hand, während der Einregulierung betätigbar.

- zusätzlich mit eingelegtem Deckel zum Ausgleich der Zentrumsvertiefung.

Werkstoff:

- Luftdurchlass aus Polycarbonat, Außenflächen kratzunempfindlich mattiert, eingefärbt ähnlich RAL 7037, staubgrau 1).

Fabrikat: Krantz

Typ: DB–N – DN 215 – D – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Andere Farben auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de