1.3.6. Ausschreibungstext 1)

… Stück

Bodenquellauslass für turbulenzarme horizontale, radiale Zuluftströmung über dem Boden, zum Einbau in Bodenplatten herkömmlicher Doppelbodensysteme;

Luftdurchlass begehbar, befahrbar, rollstuhlfest, geprüft nach DIN EN 13264 Konstruktionsklasse „Schwer“;

bestehend aus:

- rundem Luftdurchlasselement mit radialen Luftschlitzen und perforiertem Luftdurchlasszentrum,

- wahlweise mit Verteilkorb

- „Standardausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel, optional mit Drosseleinrichtung für Vollabsperrung des Luftdurchlasses.

- „Kurze Ausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel, vorzugsweise für Doppelböden mit kleiner Aufbauhöhe, ohne Drosseleinrichtung.

- „Lochblechausführung” mit Festdrossel für gleichmäßige Zuluftverteilung bei Einsatz in Versammlungsräumen bzw. kleinen Luftdurchlass-Volumenströmen.

- „Niedrige Ausführung“ mit umlaufenden Schlitzen im Korbmantel und öffenbarem Boden, vorzugsweise für Doppelböden mit dickeren Platten und kleinerer Druckraumhöhe, optional mit Drosseleinrichtung.

- „Perforierte Blechausführung“ für Boden-Luftdurchlässe aus Metall, einschließlich Drosseleinrichtung.

- optional mit Spanneinsatz für den Einbau in die Durchgangsbohrung der Bodenplatte, wahlweise mit Klemmring oder Spreizkralle

- wahlweise mit Anschlusskasten für den direkten Anschluss der Luftdurchlasseinheit an eine flexible Rohrleitung, optional mit Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar.

- Luftdurchlasselement optional gegen unbefugtes Herausnehmen verriegelbar

Werkstoff:

- Luftdurchlasselement aus Aluminium, Farbton Aluminium naturfarben 2)

- Spanneinsatz aus Aluminium, Farbton Aluminium naturfarben 2)

- Verteilkorb wahlweise aus verzinktem Stahlblech oder Polycarbonat

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz

Typ: Q-B – DN 200 – ___ __ – __ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Hinsichtlich der gewünschten Luftdurchlassausführung (Art, Werkstoff usw.) bzw. der möglichen Kombinationen der einzelnen Teile s. Technische Auslegung Tabelle 3 Seite 6 „Lieferbare Ausführungen“
2) Pulverbeschichtung nach RAL .... auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de