1.3.7. Ausschreibungstext

… Stück

Bodenquellauslass, rund, für turbulenzarme, radiale, waagerechte Zuluftausbreitung über dem Fußboden,

bestehend aus:

- Bodeneinsatz mit angeformtem Teppichschutzring und vier Befestigungskrallen, sowie Ausblaselement mit umlaufenden Radialschlitzen und Zentrumsvertiefung – Einsenktiefe 4,5 mm – für die Aufnahme eines Bodenbelags,
Volumenstrom-Drosseleinrichtung für stufenlose Verstellung von Hand, von oben während der Einregulierung einstellbar,

- zusätzlich mit eingelegtem Kunststoffdeckel zum Ausgleich der Zentrumsvertiefung.

Werkstoff:

- Luftdurchlass aus Polycarbonat, Außenflächen kratzunempfindlich, mattiert; Farbton ähnlich RAL 7037 (staubgrau).

Fabrikat: Krantz Komponenten

Typ: Q–B – DN 215 – D – ___

Technische Änderungen vorbehalten

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de