1.1.10.2. Ausschreibungstext

… Stück

Runder Opticlean mit horizontaler Ausblasrichtung, zum Einbau in abgehängte Deckensysteme aus Mineralfaser oder Gipskarton, zur Erzeugung einer hochwertigen Raumluftströmung mit niedrigen Raumluftgeschwindigkeiten und gleichmäßigen Raumlufttemperaturen; unauffällige Integration in abgehängte Deckensysteme; starke Reduzierung der Deckenverschmutzung durch sehr gleichmäßige Luftverteilung und Luftpolsterbildung; auch als Abluftdurchlass einsetzbar,

bestehend aus:

- Frontplatte mit runder Sichtfläche, mit versetzter Rundlochung, Lochdurchmesser 3 mm, und Blendrahmen

- Luftverteilelement mit oben angeordnetem Anschluss-Stutzen für Schlauchanschluss

- optional mit Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss-Stutzen sowie Aufhängelaschen, wahlweise mit Volumenstrom-Drossel am Stutzen verstellbar.

Werkstoffe:

- Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, beschichtet nach RAL ....

- Luftverteilelement aus Aluminium

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: OC – R ….

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de