1.2.2. Ausschreibungstext

– Zuluftdurchlass

… Stück

Radialer Lamellenauslass zur Erzeugung hochinduktiver radialer Luftstrahlen für hochwertige Raumluftströmung, mit symmetrischer oder asymmetrischer Strahlausbreitung, für den Einbau deckeneben oder freihängend,

bestehend aus:

- Luftdurchlasselement mit runder Sichtfläche und radialen, linearen Luftaustrittsöffnungen, Ausblasrichtung wahlweise 4-seitig, 3-seitig, 2-seitig symmetrisch oder 2-seitig asymmetrisch; inklusive zentraler Befestigungsschraube mit Abdeckkappe,

- Anschlusskasten mit integrierter Luftdurchlass-Mittenbefestigung, wahlweise kubisch oder rund,

Bohrungen für die Aufhängung in den oberen Aufhängleisten, seitlichem Anschluss-Stutzen, optional mit eingebauter Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar.

Werkstoff:

- Luftdurchlass aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Farbton Sichtfläche lackiert nach RAL 9010, reinweiß 1)

- Lamellen aus Polycarbonat PC-GF 10, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz oder ähnlich RAL 9010, reinweiß

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz

Typ: RL-C2 __ – ___ – Z __ – __ – ____ – __

— — — — — — — — — — — — — —

– Abluftdurchlass

… Stück

Radialer Lamellenauslass als Abluftdurchlass, für den Einbau deckeneben oder freihängend,

bestehend aus:

- Luftdurchlass mit runder Sichtfläche und radialen, linearen Lufteintrittsöffnungen, wahlweise mit und ohne Lamellen lieferbar; inklusive zentraler Befestigungsschraube mit Abdeckkappe,

- Anschlusskasten mit integrierter Luftdurchlass-Mittenbefestigung, Bohrungen für die Aufhängung in den oberen Aufhängleisten, seitlichem Anschluss-Stutzen, optional mit eingebauter Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar.

Werkstoff:

- Luftdurchlass aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Farbton Sichtfläche lackiert nach RAL 9010, reinweiß 1)

- Lamellen aus Polycarbonat PC-GF 10, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz oder ähnlich RAL 9010, reinweiß

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech 2)

Fabrikat: Krantz

Typ: RL-C2 __ – ___ – A __ – __ – ____ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) andere Farben auf Anfrage
2) auf Anfrage wird der Anschlusskasten innen schwarz lackiert

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de