1.1.3.2. Ausschreibungstext

… Stück

Radialauslass für die Erzeugung einer hochwertigen Raumluftströmung bei kleinstmöglichem Temperaturgradienten im Aufenthaltsbereich,

bestehend aus:

- Radialauslass-Element in niedriger Bauweise mit Stutzen und Radialschaufeln – Schaufelunterseite mit der umgebenden Sichtfläche in einer Ebene; wahlweise mit runder Sichtfläche für Deckenanbau oder quadratischer Sichtfläche mit außen umlaufender Umkantung für Einbau in eine Kassettendecke, einschließlich zentraler Befestigungsschraube mit Abdeckkappe,

- Anschluss an das Kanalnetz entweder über ein Übergangsstück mit seitlichen Aufhängewinkeln und Aufnahme für die Zentralbefestigung des Luftdurchlasses oder über einen Anschlusskasten mit Anschluss-Stutzen für runde Sichtfläche bzw. einen Anschlusskasten für quadratische Sichtfläche, mit Zentralbefestigung für den Luftdurchlass und Flanschbohrungen für die Aufhängung; optionale Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar; optionale akustische Auskleidung (nur für Anschlussart D)

Werkstoffe:

- Radialauslass aus verzinktem Stahlblech, pulverbeschichtet nach RAL 9010, reinweiß oder RAL ....

- Übergangsstück aus Aluminium

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: RA-N2 – __ – DN ___ – __ __ __ – ___

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de