1.1.4.1. Ausschreibungstext

… Stück

Verstellbarer Radialauslass für die Luftführung bei großen Ausblashöhen und zur Erzeugung hochwertiger Raumluftströmung mit hochinduktiven, radialen Luftstrahlen, Ausblasrichtung stetig verstellbar von horizontal bis vertikal nach unten,

bestehend aus:

- Radialauslass-Element in niedriger Bauweise mit rundem Mantel, angeformter Luftdurchlass-Sichtfläche und den Radialschaufeln – Schaufelunterseite mit der umgebenden Sichtfläche in einer Ebene –, wahlweise mit runder Sichtfläche für Deckenanbau oder mit quadratischer Sichtfläche mit umlaufender Umkantung für den Einbau in eine Kassettendecke, vertikal beweglichem Leitring für die Verstellung der Ausblasrichtung von annähernd horizontal bis vertikal – manuell oder durch elektrischen Stellmotor, Abschlussblende mit zentraler Befestigungsschraube.

- wahlweise für Rohranschluss durch direkten Anschluss an rundes Rohr bzw. Rohrstutzen. Befestigung entweder mit bauseitiger umlaufender Niet- oder Schraubverbindung oder mit zentraler Befestigungsschraube an mitzuliefernder Traverse 2).

- optionalem Anschlusskasten in flacher Ausführung mit seitlichem Anschluss-Stutzen und unterem Aufnahmestutzen für den Radialauslass, innerer Traverse für Luftdurchlass-Mittenbefestigung, einschließlich Bohrungen für die Aufhängung in den oberen Kastenflanschen, wahlweise mit:

- Volumenstrom-Drossel vom Raum her einstellbar,

- mit akustischer Auskleidung.

Der Einbau erfolgt deckeneben oder freihängend.

Werkstoff:

- Radialauslass-Element aus verzinktem Stahlblech, Farbton sichtbare Luftdurchlassteile: lackiert nach RAL ....

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech.

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: RA-V ….

Technische Änderungen vorbehalten.

2) vorzugsweise bei Anordnung der Radialauslässe in Zwischendecken

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de