1.1.5. Ausschreibungstext – Zuluftdurchlass

… Stück

Microdrall zur Erzeugung hochinduktiver radialer Luftstrahlen für hochwertige Raumluftströmung, mit symmetrischer Strahlausbreitung,

für den Einbau deckeneben,

bestehend aus:

- Luftdurchlasselement mit quadratischer Sichtfläche und radialen, linearen Luftaustrittsöffnungen, wahlweise in quadratischer oder runder Anordnung; Lamellenunterseite eben mit der Sichtfläche; inklusive zentraler Befestigungsschraube mit Abdeckkappe,

- Anschlusskasten mit integrierter Luftdurchlass-Mittenbefestigung, Bohrungen zur Aufhängung und seitlichem Anschluss-Stutzen, optional mit Lippendichtung und Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar.

Werkstoff:

- Luftdurchlasselement aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Sichtfläche lackiert nach RAL 9010, reinweiß 1)

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz Komponenten

Typ: MD – Q – __ – __ – ___ – __ – __ – __ – __ – ____

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Andere Farben auf Anfrage

1.1.5. Ausschreibungstext – Abluftdurchlass

.......... Stück

Microdrall als Abluftdurchlass,

für den Einbau deckeneben,

bestehend aus:

- Luftdurchlasselement mit quadratischer Sichtfläche und radialen, linearen Lufteintrittsöffnungen, wahlweise in quadratischer oder runder Anordnung; Lamellenunterseite eben mit der Sichtfläche; inklusive zentraler Befestigungsschraube mit Abdeckkappe,

- Anschlusskasten mit integrierter Luftdurchlass-Mittenbefestigung, Bohrungen zur Aufhängung und seitlichem Anschluss-Stutzen, optional mit Lippendichtung und Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar.

Werkstoff:

- Luftdurchlasselement aus verzinktem Stahlblech mit Pulverbeschichtung, Sichtfläche lackiert nach RAL 9010, reinweiß 1)

- Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz Komponenten

Typ: MD – Q – __ – __ – ___ – __ – __ – __ – __ – ____

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Andere Farben auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de