1.1.6.2. Ausschreibungstext Variabler Drallauslass mit Kernrohr DD-VK

… Stück
Variabler Drallauslass, vorgesehen für die Luftverteilung bei großen Ausblashöhen, mit hochinduktiven radialen, horizontalen Luftstrahlen und einem einstellbaren, vertikalen Stützstrahl, bestehend aus:

Außenzylinder und Kernrohr mit dazwischeneingebauten Drallschaufeln,
Lochblech für gleichmäßige Zuluftverteilung und Gewährleistung eines ausreichenden Stützstrahl-Volumenstromes,
Ventilteller für die Stützstrahlregulierung,
Material Aluminium,

Luftdurchlass mit geradem Einlauf und rundem Auslauf,
 Luftdurchlass mit geradem Einlauf und abgestuftem Auslauf,
 Luftdurchlass mit rundem Einlauf und rundem Auslauf,
 Luftdurchlass mit rundem Einlauf und abgestuftem Auslauf,

Rohranschluss durch
 direkten Anschluss an rundes Rohr (bei geradem Einlauf),
 Übergangsstück aus verz. Stahl für Luftdurchlass mit rundem Einlauf,
 Übergangsstück aus verz. Stahlblech für Luftdurchlass DN 600 mit geradem Einlauf,
 Anschlusskasten mit seitlichem Stutzen, aus verzinktem Stahlblech,

Technische Daten
Volumenstrom:		 m3/h
Baugröße:	DN 	
zul. Schall-Leistungspegel:		 dB(A)

Ventiltellerverstellung
 von Hand,
 mit elektrischem Stellmotor,
 Distanzring für den Luftdurchlass mit abgestuftem Auslauf bei Einbau in geschlossene Zwischendecke,

Ballwurfschutzgitter 1) entsprechend DIN 18 032, Teil 3, 
Drallauslass	 deckenbündig eingebaut,
	 freihängend angeordnet,

sichtbare Luftdurchlassteile lackiert nach RAL

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	DD – VK

Technische Änderungen vorbehalten.

1) für DN 315 und DN 400 lieferbar; DN 600 und DN 710 auf Anfrage.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de