1.5.3.1. Ausschreibungstext Trapezförmiger Verdrängungsauslass

… Stück

mit niedriger Induktionswirkung für minimale Vermischung der Zuluft mit der Raumluft zwecks optimaler Verdrängung der Staubpartikel und Schadstoffe aus dem Aufenthaltsbereich, Luftströmung

von oben nach unten,

bestehend aus:

– Nennbreite 140

Gehäuse mit trapezförmiger, perforierter Ausblasfläche, zur Innenreinigung nach unten öffenbar, rechteckigem Anschluss-Stutzen für Kanalanbau, oben, mit angeformtem Anschlussflansch und eingebauter Volumenstrom-Drossel, Betätigung von außen. Anordnung wahlweise freihängend, deckeneben oder an einer Wand.

– Nennbreiten 290 und 500

Gehäuse mit trapezförmiger, perforierter Ausblasfläche und den integrierten Drallauslässen; Gehäuse mit Scharnieren, zu Reinigungszwecken abklappbar und dem oben angeordneten rechteckigen Anschluss-Stutzen, passend zu Eckwinkelflansch 20 mm, sowie eingebauter Volumenstrom-Drossel, von außen einstellbar. Anordnung wahlweise freihängend oder deckeneben.

Werkstoff:

– Gehäuse und Lochblech aus verzinktem Stahlblech, Lackierung nach RAL ...

– Drallauslässe 1) aus Polystyrol

Fabrikat: Krantz

Typ: VA – T – ____ / ___ – ____ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) nur bei Nennbreiten 290 und 500

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de