1.5.3.2. Ausschreibungstext Halbtrapezförmiger Verdrängungsauslass

… Stück

mit niedriger Induktionswirkung für minimale Vermischung der Zuluft mit der Raumluft zwecks optimaler Verdrängung der Staubpartikel und Schadstoffe aus dem Aufenthaltsbereich, Luftströmung von oben nach unten,

bestehend aus:

– Gehäuse mit halbtrapezförmiger, perforierter Ausblasfläche und den integrierten Drallauslässen sowie Anschluss-Stutzen, Stutzenanordung oben oder hinten.

Stutzenausführung rechteckig passend zu Eckwinkelflansch 20 mm oder 
rund, 2 Stück, passend für Wickelfalzrohr oder Flex-Rohr.

Werkstoff:

– Gehäuse und Lochblech aus verzinktem Stahlblech, Lackierung nach RAL ....

– Drallauslässe aus Polystyrol

Fabrikat: Krantz

Typ: VA – TH__ – ____ / ___ – __ – __ – ____

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de