1.5.5. Ausschreibungstext Radialer Verdrängungsauslass VA-PV

… Stück
Radialer Verdrängungsauslass für vertikale, turbulenzarme Zuluftzufuhr oberhalb des Aufenthaltsbereiches in die Gangbereiche von Fertigungsstätten; besonders geeignet für Arbeitsplätze mit Absaugstellen,

Ausblasrichtung stetig verstellbar von schräg bis steil nach unten, vorzugsweise in Abhängigkeit der Temperaturdifferenz zwischen Zuluft und Raumluft,

bestehend aus:

Außenzylinder und Kernrohr zur Stützstrahlbildung mit dazwischen eingebautem Strahldiffusor und radialer Lochblech-Platte für turbulenzarme Austrittströmung,

ovaler Drehklappe für die Stützstrahlregulierung zwecks Veränderung der Strahlauffächerung und Strahleindringtiefe; Drehklappenverstellung wahlweise durch manuelle Verstellung, elektrischen Stellantrieb oder selbsttätige thermostatische Verstelleinheit,

Anschluss direkt an rundes Rohr oder über Anschlusskasten mit seitlichem Anschluss-Stutzen

Werkstoff:

Rundkörper aus Aluminium, sichtbare Teile lackiert nach RAL ....

Lochblech aus verzinktem Stahlblech

Anschlusskasten aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: VA – PV – DN ____ - __ - __

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de