1.5.8.1. Ausschreibungstext

… Stück

Verdrängungsauslass für Raumschießanlagen ausgebildet als Luftauslasswand zur Erzeugung extrem turbulenzarmer Verdrängungsströmung über den gesamten Raumquerschnitt einer Raumschießanlage.

Zuluft wird nach dem Prinzip der Kolbenströmung vollflächig und gleichmäßig von der Rückwand der Raumschießanlage ausgehend über leicht demontierbare, gelochte Luftauslasskassetten horizontal eingeblasen. Leichte Temperaturschwankungen im Raum bis zu einer Temperaturdifferenz von ±4 K können durch integrierte Luftleiteinrichtungen ausgeglichen werden. Anordnung als Vorsatzwand zur Ausbildung eines bauseits akustisch ausgekleideten Druckraums vor der Raumrückwand mit Anbindung an Boden, Wände und Decke.

Luftauslasswand als Vorsatzwand, bestehend aus:

Perforierte Luftauslasskassetten mit Schraubverbindungen an einem Ständerwerk mit senkrechten und waagerechten Profilen befestigt; mit integrierten, horizontal angeordneten, in ihrer Ausblasrichtung einstellbaren Induktivauslässen;

mit luftdurchströmten Laibungen im Bereich der Wandöffnungen für Türen und Sichtfenster;

senkrechte Laibungen für Sichtfenster in schräger Ausführung zur ungestörten Beobachtung der Schützen; mit allen zur Anbindung an Decke, Wände und Boden erforderlichen Anschlussblechen sowie erforderlichem Montagematerial wie Schrauben und Dübel.

Lieferung in montagefreundlichen Einheiten zum einfachen Zusammenbau vor Ort.

Technische Daten

Zuluft-Volumenstrom: 	............................................m3/h

Werkstoff

Luftauslasskassetten: 	Stahlblech, verzinkt

Ständerwerk: 	Stahl

Alle sichtbaren Bauteile wie Luftauslasskassetten, Ständerwerk und Anschlussbleche pulverbeschichtet nach RAL ….

Raumabmessungen

Breite: 	................................................ m
Höhe: 	................................................ m
Tiefe: 	................................................ m

Abmessungen Luftauslasswand
Breite: 	............................................. mm
Höhe: 	............................................. mm
Tiefe: 	............................................. mm

Türöffnungen

Breite: 	............................................. mm
Höhe: 	............................................. mm

Fensteröffnungen

Breite: 	............................................. mm
Höhe: .	............................................ mm

Fabrikat: 	Krantz Komponenten

Typ: 	VA-RSA

Anmerkung:

Auf Wunsch führen wir nach erfolgter Ausführung eine Prüfung / Abnahme (Sachverständigenprüfung entsprechend der Schießbahnrichtlinien) der von uns gelieferten Verdrängungsauslässe durch. Diese Leistung bieten wir auf Anfrage gerne an.

Technische Änderungen vorbehalten.

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de