1.7.1. Ausschreibungstext

… Stück

Volumenstromregler mit integriertem elektronischen Regelsystem zum Einsatz in runden Zuluft- und Abluftkanälen von RLT-Anlagen,

bestehend aus:

- Gehäuse in runder Bauform wahlweise für beidseitigen Anschluss an Rohre nach DIN EN 1506 und flexible Rohre nach DIN EN 13180 oder für Flanschanschluss nach DIN EN 12220, Klappenblatt mit innenliegender Silikondichtung 1) für Vollabsperrung,

- Dichtheitsklasse 3 nach DIN EN 1751

- Gehäuse in luftdichter Ausführung, Klasse B nach DIN EN 1751,

- optionaler Dämmschale zur Verminderung der Schallabstrahlung und zur thermischen Isolierung,

- Kompaktregler von Belimo, Typ LMV-D3-MP (bis DN 250) bzw. NMV-D3-MP (ab DN 315), mit integriertem Volumenstrom-Sensor, Stellantrieb und Messwerterfassung

- Leistungsbereich wahlweise L6, L10 oder L13

- Arbeitsbereich wahlweise 0 – 10 V oder 2 – 10 V 2)

- Serviceanschluss zum Anschluss der Service- und Diagnose-Tools

Werkseitige Einstellung der kundenspezifischen Volumenströme, nachträgliche Änderung möglich.

Einsatz in KVS-System bzw. VVS-System mit

max. Volumenstrom: .................. m3/h 3)
min. Volumenstrom: .................. m3/h 3)

Werkstoff:

- Gehäuse aus verzinktem Stahlblech

- Messkreuz aus Aluminium/Kunststoff PS

- Klappenblattdichtung aus Silikon

- Dämmmaterial aus Mineralwolle, Ummantelung aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: Krantz Komponenten

Typ: VRI – DN ____ – __ – __ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

_________________________________________________________________________________________________________

1) Anderer Werkstoff auf Anfrage
2) Standardmäßig wird 2 – 10 V eingestellt. Bitte bei Bestellung gesondert vermerken, wenn 0 – 10 V gewünscht wird.

3) Wenn in der Bestellung nichts anderes angegeben ist, wird die Einstellung min. Volumenstrom = 0 und 
    max. Volumenstrom = Grenz-Volumenstrom geliefert

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de