1.2.1.1. Ausschreibungstext Fächerauslass FA-V

… Stück

Fächerauslass für bündigen Einbau in den oberen Bereich von Raumwänden, mit rechteckigem Gehäuse; rückseitiger Luftanschluss über Anschluss-Stutzen 1) mit integrierter Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar,

ausgeführt als:

- Zuluftdurchlass, bestehend aus:
Frontplatte mit integrierten runden Strahlbündelelementen, einzeln manuell drehbar für beliebige Auffächerung der Zuluftstrahlen durch Änderung der Ausblasrichtung und damit rascher Abbau der Strahlgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz zur Raumluft; 
Zuluftaustritt durch die Strahlbündelelemente;
Anordnung der Strahlbündelelemente einreihig, zweireihig oder zweireihig versetzt;
Frontplatte zwischen den Strahlbündelelementen wahlweise ungelocht oder gelocht.

- Abluftdurchlass, bestehend aus:
Frontplatte mit integrierten runden Strahlbündelelementen; 
Ablufteintritt durch die Strahlbündelelemente;
Anordnung der Strahlbündelelemente einreihig, zweireihig oder zweireihig versetzt;
Frontplatte zwischen den Strahlbündelelementen wahlweise ungelocht oder gelocht.

Werkstoff:

- zweiteilige Strahlbündelelemente
– Blendscheibe aus Polycarbonat PC-GF-10-V0, eingefärbt ähnlich RAL 9010, reinweiß, oder ähnlich RAL 9005, tiefschwarz 2)
– Einsatz aus Acryl-Butadien-Styrol ABS-V0, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz

- Gehäuse und Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, sichtbare Frontplatte lackiert nach RAL 9010, reinweiß 2)

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: FA – VT-__ __ – __ – ___ – ___ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Mit Lippendichtung auf Anfrage
2) Andere Farben auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de