1.2.1.2. Ausschreibungstext Fächerauslass FA-VK

… Stück

Fächerauslass für bündigen Einbau in den oberen Bereich von Raumwänden, mit rechteckigem Gehäuse; rückseitiger Luftanschluss über Anschluss-Stutzen 1) mit integrierter Volumenstrom-Drossel, vom Raum her einstellbar,

ausgeführt als:

–– Kombinierter Zuluft- und Abluftdurchlass
mit gemeinsamer Frontplatte,
entweder ungelocht, mit runden Strahlbündelelementen im unteren Zuluft- und oberen Abluftteil, Zuluftaustritt und Ablufteintritt durch die Strahlbündelelemente,
oder gelocht, mit runden Strahlbündelelementen im unteren Zuluftteil, Zuluftaustritt durch die Strahlbündelelemente, Ablufteintritt durch offene Lochung im oberen Abluftteil;
Strahlbündelelemente für die Zuluft einzeln manuell drehbar für beliebige Auffächerung der Zuluftstrahlen durch Änderung der Ausblasrichtung, damit rascher Abbau der Strahlgeschwindigkeit und der Temperaturdifferenz zur Raumluft.

Werkstoff:

–– zweiteilige Strahlbündelelemente
– Blendscheibe aus Polycarbonat PC-GF-10-V0, eingefärbt ähnlich RAL 9010, reinweiß, oder ähnlich RAL 9005, tiefschwarz 2)
– Einsatz aus Acryl-Butadien-Styrol ABS-V0, eingefärbt ähnlich RAL 9005, tiefschwarz

–– Gehäuse und Frontplatte aus verzinktem Stahlblech, sichtbare Frontplatte lackiert nach RAL 9010, reinweiß 2)

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: FA – VT-__ __ – __ – ___ – ___ – __

Technische Änderungen vorbehalten.

1) Mit Lippendichtung auf Anfrage
2) Andere Farben auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de