1.2.3.3 Ausschreibungstext 1)

… Stück 
Nicht verstellbare Weitwurfdüse für die Luftführung in großen Räumen, mit abgerundetem Einlauf in aerodynamisch und akustisch günstiger Form.

- Anschlussart K mit Befestigungsflansch für Druckkammer oder Kanalanbau.

- Anschlussart R mit Einsteckende zum Einstecken in Rohre nach DIN EN 1506 einschließlich Dichtung.

- Anschlussart F mit Aufsteckende für Formstücke nach DIN EN 1506.

Material:

- Düsenkörper aus Aluminium  natur oder lackiert nach RAL ....

- Anschluss- bzw. Aufsteckstutzen aus verzinktem Stahlblech

Fabrikat: KRANTZ KOMPONENTEN

Typ: DW - N2

Technische Änderungen vorbehalten.

1) mit Dralleinsatz auf Anfrage

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de