1.2.4. Ausschreibungstext Schwenkbarer Weitstrahlauslass SW

… Stück
Schwenkbarer Weitstrahlauslass

für die Luftverteilung in großen Hallen, zur Anordnung im Wand- und Säulenbereich, mit hochinduktiven radialen Luftstrahlen und regelbarem Stützstrahl für die optimale Einstellung der Wurfweite, bestehend aus:
Außenzylinder und Kernrohr mit dazwischenliegenden Drallschaufeln,
Lochblech für gleichmäßige Zuluftverteilung und zur Gewährleistung eines ausreichenden Stützstrahl-Volumenstromes,
 Einsatzring an der Luftausströmseite zur Erhöhung der Wurfweite,
Ventilteller für die Stützstrahlregulierung

von Hand. 
 mit elektrischem Stellmotor.
elastische Manschette zur luftdichten Verbindung zwischen Luftdurchlass und Einbauöffnung,
Schwenkmechanismus zur Änderung der Strahlrichtung in vertikaler Ebene um ± 20°,
 von Hand.
 mit elektrischem Stellmotor.

Technische Daten
Volumenstrom:		 m3/h
Nenndurchmesser:	DN 	
zul. Schall-Leistungspegel:		 dB(A)

Werkstoffe
Luftdurchlass:	Aluminium
Schwenkmechanismus:	Stahl, lackiert
elastische Manschette:              l	uftdichtes, graues Polyestergewebe,  temperaturbeständig bis 80 °C

Farbton des sichtbaren Teils:	RAL 	 1)

Fabrikat:	KRANTZ KOMPONENTEN
Typ:	SW

Technische Änderungen vorbehalten

1) ohne Manschette; Flansch im gleichen Farbton pulverbeschichtet

Krantz GmbH
Uersfeld 24, 52072 Aachen, Deutschland
Tel.: +49 241 441-1, Fax: +49 241 441-555
info@krantz.de, www.krantz.de